尊敬的: --------客户

首先感謝貴公司購買菲唐检测设备有限公司的键盘按键寿命测试仪，並致以本公司最真摯的敬意，請在購買本品前或購買後花費您幾分鐘的時間閱讀此手冊。

本機適用於電腦鍵盤、Notebook、按鍵開關、計算機鍵盤、導電橡膠按

鍵、金屬彈片按鍵（俗稱鍋仔）或同類型按鍵的打擊壽命老化試驗，采用先

進的PLC觸膜屏控制鍵盤按鍵壽命試驗全過程。同時可以測試鍵盤導通功能

同時適用於矽橡膠類按鍵作疲勞測試；具有速度可調，次數任意設定及

同時測試數個產品（每個產品均可多點測試），到達次數或停電停機後保持數

據;恢復來電後可依據之前數據繼續運行。每個測頭可以設定不同壓力及不同

高度。

為實現更加綠色環保的理念和承諾,該儀器在使用過程中全部的耗電功

率總和為46瓦每小時的動力支持;它僅相當與壹支普通的日光燈的耗電量!而

且這已經是它全部的能源消耗;也就是指它唯壹的消耗只需要用電就行!

同時為降低噪音污染,為使用者及實驗室現場營造更安靜及舒適的工作環境，

我們在該儀器的運動部件上均采用自帶潤滑油的直線軸承裝置而並非普通轴

承;由此而來,儀器即便是在每分鐘高達300轉的快速運動狀態也是平穩安静的！

目 錄

一 、機器各部位圖示………………………………………………3 二 、機器功能特性…………………………………………………4 三 、PLC操作程序使用說明………………………………………5 3.1工作前準備………………………………………………5 3.2開機後即進操作界面……………………………………5 四 、儀器安裝………………………………………………………6 五 、操作規範………………………………………………………7 六 、故障排除………………………………………………………7 七 、日常維護………………………………………………………7 八 、註意事項………………………………………………………8

- 機器各部位圖示：

（以上圖片僅供參考，實物爲藍色）

1.排風扇                           2.電源開關插座

3.電源開關                         4.電源指示燈

5.啓動按扭                         6.急停按扭

7.PLC觸摸屏及設定參數              8.導柱

9.導套                             10.彈簧測頭

11.測試平台                        12.升降導杆

13.升降台手柄                      14.腳輪

二、主要规格：

2.1機構部：

動作行程…………………10mm（固定）

夾具夾持能力……………450*250mm

測頭安裝範圍……………450*250mm

試驗次數…………………99999999次

試驗速度…………………1～300Rpm

2.2荷重調整測頭：

荷重範圍…………………100～170g

測頭高低調整……………10mm

兩支測頭最小間隔………X方向10mm    Y方向12mm

2.3標准配件：

測頭固定杆（標准附件5支）

荷重測頭（標准附件25支，500克弹簧测试头）

2.4外觀尺寸：526*426*980mm

2.5電壓：AC220V

2.6重量：65Kg

三、操作規程：

3.1 在進入正常工作前，應檢查儀器的電源，工作臺高度原始點及運作機構部是否正確，無松脫。

3.2 開機後即进入以下操作画面（见下图）

點擊 “NEXT”進入PLC第一頁面初始設定界面（如下图）

各参数设置项之功能说明。

a ）测试总数设定：即設定本次測試的總次數，當次數等于該值時，

本次測試即可自動停止，最大可设置99999999（8位数）；

b ）实际测试次数：即记录当前的打击次数；

c ）               点击此按键，机台即上升至最高点

点击此按键，机台即下降至最低点

d）长按清零：即將當前計數值清空；

e ）啓動： 當所有測試數據設置完後，點擊“啓動”即可開始本次測試任務。

f ）停止： 測試中途需要停止測試任務時，點擊“停止”即可終止本次測試任務並保存當前數據。

g ）速度选择： 即設置當前壽命試驗機的运动速度，最高爲350次/分钟；

3.3工作高度＆位置确定

一般情况下，工作高度只在更换产品类型或停机后两种情形下使用。鉴于不同产品之按键高度各有差异，故请在更换产品类型时重新确定工作台高度与待测试产品高度是否匹配及适用。

在高度调整前，请依以下步骤：摇动工作台升降手柄将工作台置于最低位置→放入待测试产品→紧固夹具并确认产品是否已经被完全固定→参照产品按键准备测头固定杆及测头数量→逐条将测头固定杆放入仪器支撑架并调整测头位置与按键垂直→居中→摇动工作台升降手柄确定各测头及按键的位置→按住上或下寸动按键，并配合调整旋扭采用低速寻找测头的最低点→确定合适的高度→完成。

3.4正常测试

请在进入正常测试工作前，重新检查您所设定的参数，预期速度及工作高度等是否无误。同时检查测头是否已经被完全固定在固定杆上，位置是否合适，测头固定杆是否已经被固定在支撑架上并已紧固等。若一切正确无误，按下“启动”键，机器即会自动开始工作，直至达到您的设定次数则自动停止。

3.5测试过程监控

在测试过程中，若发现有异常声音或机台抖动等非正常情况下，请立即按下“停止”键，通知工程技术人员或生产厂商进行故障检测及排除，谢绝未经培训的非预期对该仪器拆卸及维修处理。否则生产厂商不承担任何因此而发生的损失。

四、儀器安裝：

4.1將機器安放在無雜物且牢固的平面台上。

4.2插好機器電源及接好接地綫。

4.3將电源插头插在220VAC电压的插座上，打开电源开关，

按操作方法启动机器，检查机器是否正常。

4.4檢查完畢，即可進行操作使用。

五、操作規範：

5.1確認電源是否符合規定要求。

5.2將試件產品放入測試平臺中，首先選擇好合適的測頭，同時固定好產品，並通過手柄移動調節至適中的高度。

5.3試件安放好後，即可進入啓動狀態。

5.4設置所需壽命速度、次數。

5.5以上的安裝調整全部合意後，即可開機進行正常運行。

六、故障排除：

| 故障情形 | 可能原因 | 排除办法 |
| --- | --- | --- |
| 打开电源开关，电源开关指示灯未亮 | ●电源无法输入 ●保险管烧毁 | ●检查并修改供电线路 ●更换相同容量之保险管 |
| 机台运转有较大异常噪音 | ●组装过程中转轴处的螺丝可能松动 | ●由专业人员维修或联络我司客服部处理 |
| 触摸屏没有字幕 | ●检查控制器的线路是否松动 | ●由专业人员维修 |

七、日常維護：

7.1 請您愛心、耐心、細心使用該儀器；

7.2 一般情況下每兩個月對運作機構如軸承、導嚮軸等零部件

添加一次潤滑油以保持其充分潤滑；

7.3 該儀器請放置在無塵、無強磁、電流通風並保持在最高溫

度低於50℃環境下使用，最佳溫度環境：0-40℃；

7.4 請您在每使用一個工作迴圈後停機對機台進行清潔；

八、注意事項：

8.1 若非必須，請勿隨意開啓儀器頂蓋，以防夾手及被傷害；

8.2 工作狀態時，請勿將手腳等伸入動作機構底部，以免被壓

或造成機台損壞；

8.3 本儀器採用220V-24V/50-60Hz電源供應，請選擇有接地保護之

電源供給；

8.4 機台頂部嚴禁放置任何雜物，以免傷害人體；

8.5 勿與溶劑、酒精、油漆等化學物品共同存放，避免潮濕；

注意事項：以上工作非專業人員不得開啟機器電路部分，如有異常請與供應商直接聯繫。

# Text boxes

14

13

12

11

9

10

8

7

6

3

5

2

4

1