产品名称：小鼠尾部静脉注射器

产品型号：DW-ZSQ1

主要技术指标：

快装鼠筒，数量：2

0.5W LED 黄光灯

2-6倍带光源放大镜

配带脚踏开关

电源适配器：输入：AC100-240V   50-60Hz

输出：DC  12V 3A

整机尺寸：290*190*150mm

整机重量：2.3Kg

使用方法：

①接通电源：将电源适配器分别连接电源和仪器上，接通后主机面板处有红色指示灯亮。

②连接脚踏开关：将脚踏开关航空插头插接在主机箱后部下方。

③连接鼠尾透视灯：将鼠尾托板上的灯线插头插在主机箱前方面板左下方插座上，按动左侧面板上的金属按钮，按钮显示绿色灯亮，鼠尾托板上黄色灯亮。

④放大镜自带光源，光源开关位于放大镜正上方，打开放大镜开关，LED白色双灯亮起。

⑤配备鼠筒两个：一为小号鼠筒，小号鼠筒可装小鼠20g左右；一为中号鼠筒，可装小鼠40g左右。