横河公司（Yokogawa）CA71手持式多功能校验仪便携式校验仪使用了旋转开关便于操作。只需打开便携包盖并连接电缆，就能够进行测量了；CA71手持式多功能校验仪的功能、型号、参数等相关信息。

信号源： DCV、DCA、电阻、RTD、TC (10种)、频率、脉冲

测量： DCV、DCA、ACV、电阻、RTD、TC (10种)、频率、脉冲
特点： 既是信号源又具有测量功能，各种有用的功能，易于操作，在线通信功能
选件： 交流适配器（ 94012：用于100V AC，94013：用于120V AC，B9108WB：用于220-240V AC）B9108WA RJ 传感器，B9108XA附件箱，91017通信电缆

### 规格 - 型号CA71

| 自动步进输出功能 | 当选择了n/m功能时会自动发送n值(两个选项：每个步进约2.5秒或每个步进约5秒) |
| --- | --- |
| 扫描功能 | 扫描时间(两个选项：约16秒或约32秒) |
| 存储功能 | 50组值(生成和测量值用同一个地址存储为一组值(最多可以存储50组值)) |
| 测量单元最大输入 | 电压端子：300V AC 电流端子：120mA DC |
| 电流端子输入保护 | 保险丝：125mA/250V |
| 测量单元对地电压 | 最大300V AC |
| 测量显示更新率 | 约每秒一次 |
| 串行接口 | 连接通信电缆时启用(RS232)，作为选配附件另售 |
| 显示 | 分段LCD (约76mm × 48mm) |
| 背光 | LED背光，一分钟后自动关闭(自开启LIGHT键后开始计时) |
| 电源 | 四节AA碱性电池或专用交流适配器(另售) |
| 电池寿命 | 测量关闭，输出5V DC/10kO或更高：约40小时，同时信号发生/测量，输出5V DC/10kO或更高：约20小时，同时信号发生/测量，输出20mA/5 V：约12小时(使用碱性电池，背光关闭) |
| 自动关机功能 | 约10分钟后自动关机(通过DIP开关设置可禁用自动关机) |
| 适用标准 | EN55011：1998，Class B，Group 1 EN61326-1：1997 + A1：1998 IEC61010-1, IEC61010-2-31 |
| 绝缘电阻 | 穿过输入端子和输出端子，500V DC，50MO或更大 |
| 可承受电压 | 穿过输入端子和输出端子，3.7kVAC，持续一分钟 |
| 工作温度和湿度范围 | 0 - 50°C，20 - 80% RH (不结露) |
| 储藏温度和湿度范围 | -20 - 50℃，90% RH或以下(不结露) |
| 外部尺寸 | 约190 × 120 × 55mm |
| 重量 | 约730g(包括电池) |

### 产品概述

| 易于操作 | 便携式校验仪使用了旋转开关便于操作。只需打开便携包盖并连接电缆，就能够进行测量了。 |
| --- | --- |
| 各种有用的功能 | 发生源 在4-20mA 24V DC电源到变送器的步进中设置值 分步输出(n/m)功能 输出设置被划分成几部分，不需要再计算百分比输出。 自动步进功能 根据分步输出(n/m)功能的设置按照步进方式更改输出值。可按照每10%或25%自动划分更改源。 在线通信(仅CA71)兼容RS-232C的光隔离接口 扫描功能 线性提高或降低输出。增加/降低的时间可以设置为16或32秒。 存储功能 源值和测量值生成的值组可以保存到便携式校验仪的内部存储器中，或者从内部存储器中读取(最多50组值)。 温度监测功能 |

### 部件&附件

| 标配附件 | CA71/SP1包括通信电缆、数据记录软件、120V电源、磁性衬垫仪器箱、源/测量电缆、NIST可追踪认证。 |
| --- | --- |
| 标配附件 | 便携包：93016 四节AA碱性电池：A1070EB × 4 保险丝：A1501EF (用于电流端子输入保护) 测量线(一个红色，一个黑色)：RD031 信号发生引线(一个红色，两个黑色)：98020 端子适配器：99021 操作手册：IM CA71-E |
| 选配附件(另售) | 交流适配器：94012 (100V AC电源) 交流适配器：94013 (120V AC电源) 交流适配器：B9108WB (220–240V AC电源) 附件箱：B9108XA 通信电缆：91017 RJ传感器：B9108WA(用于参比端补偿) |
| 备件 | 便携包：93016 保险丝：A1501EF (用于电流端子输入保护) 测量线(一个红色，一个黑色)：RD031 信号发生引线(一个红色，两个黑色)：98020 端子适配器：99021 |

### 特点

CA71通信软件的通信功能允许用户在PC上设置CA71的输出

值。但应当使用校验仪上的旋转开关选择发生/测量的范围。



在PC上监测CA71时可以执行以下操作。

| 数据接收 | : | 可以从CA71接收存储模式数据或实时数据。 |
| --- | --- | --- |
| 数据传输 | : | 可以设置并向CA71发送信号发生的设置值。 |
| 数据处理 | : | 可以保存数据并转发到EXCEL。 将创建趋势图并显示在PC屏幕上。 |

### 系统要求

| CPU | : | 300MHz或更高 1GHz或更高(Vista，7) |
| --- | --- | --- |
| OS | : | Windows XP/Vista(32bit)/7(32bit/64bit) |
| 所需硬盘空间 | : | 10MB或更大 |
| 建议内存 容量 | : | 128MB或更大 1GB或更大(Vista，7) |
| 串行I/O功能 | : | 需有一个符合RS-232C标准的串行端口 |
| 软件 | : | Microsoft Excel 2003 / 2007 / 2010 |

选配件：

91017通信电缆(RS232)

98020铅包电缆来源

一组1红色和2黑色电缆

长度:约1.7米

RD031铅包电缆测量

一组1红色和黑色电缆

长度:约1.0米

93016手提箱

手提箱可以容纳源信号和测量电缆终端适配器,四个备用电池,保险丝,AC适配器,和用户手册。

99021终端适配器

用于温度测量(CA71)。

A1635EF保险丝

CA71:保险丝1块

B9108WA RJ传感器

供参考端温度补偿。

B9108XA附件存储情况

导致电缆,可以存储RJ传感器等。